Allegato 1  - scheda di offerta

Spett.le

Agenzia Veneta per l’Innovazione

nel Settore Primario

U.C. Centri Po di Tramontana e Pradon

Via Moceniga, 7

45010 Rosolina (RO)

Pec: avisp@pecveneto.it

Oggetto:	 Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, delle relative verifiche di funzionalità nonché della fornitura e posa in opera di materiale elettrico  per il periodo 2023-2025 con riferimento all’U.C. Centri Po di Tramontana e Pradon.

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________________ il _______________  e residente in__________________________ Via _____________________________ in qualità di _______________________________ della Ditta __________________________________ con sede legale in ______________________________Via ______________________________________,

sede operativa in_______________________________Via _______________________________________,

indicare se diversa da sede legale

Codice Fiscale ________________________________, Partita IVA ________________________________,

Tel. ________________________, e-mail ____________________________________________________,

posta certificata (PEC)___________________________________________________________________

con riferimento alle seguenti attività da svolgere:

- VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI:

I Centri devono rispettare la Norma CEI 64/8 e guida 0-10 e seguenti, quindi devono sottoporsi a verifiche periodiche sugli impianti elettrici. Il datore di lavoro dunque ha l'obbligo giuridico di mantenere in buono stato di manutenzione macchine, impianti e dispositivi di protezione in modo che siano sicuri, per cui la regolare manutenzione di un impianto comporta l'esecuzione di verifiche periodiche.

Per manutenzione di un impianto elettrico si intende l'insieme delle attività tecnico-gestionali e dei lavori necessari per conservare in buono stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza, l'impianto elettrico stesso. La regola d'arte discende da una corretta progettazione, scelta e installazione di componenti idonei, non è però sufficiente poiché qualsiasi componente anche se utilizzato correttamente, non può mantenere invariate nel tempo le proprie prestazioni e caratteristiche di sicurezza.

I principali obbiettivi della manutenzione sono:

-	Conservare le prestazioni e il livello di sicurezza dell'impianto elettrico contenendo il normale degrado e invecchiamento dei componenti;

-	Ridurre i costi di gestione, evitando perdite per mancanza di produzione a causa del deterioramento precoce dell'impianto stesso;

-	Rispettare le disposizioni di legge.

La ditta/azienda deve impegnarsi ad eseguire quindi le verifiche sugli impianti elettrici secondo Norma CEI 64/8 e guida 0-10 secondo tali interventi:

1.	Esame generale a vista degli impianti;

2.	Verifica strumentale dei dispositivi di protezione a corrente differenziale (salvavita) per la verifica del tempo di intervento e la corrente differenziale;

3.	Prova meccanica dei dispositivi di protezione a corrente differenziale (salvavita) tramite e tasto di prova;

4.	Verifica strumentale della resistenza di terra;

5.	Verifica strumentale della continuità di messa a terra e il collegamento con le masse metalliche;

6.	Verifica del sistema di illuminazione di emergenza;

7.	Verifica intervento pulsanti di sgancio;

La ditta/azienda deve impegnarsi a:

-	Eseguire 2 verifiche all'anno, ogni 6 mesi come previsto da normativa;

-	Verbalizzare tramite rapporto l'esito della verifica periodica;

-	Produrre ed adeguare il registro delle verifiche;

- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:

I Centri Po di Tramontana e Pradon per mantenere efficienti gli apparati e gli strumenti di lavoro utilizzati dai dipendenti utilizzano molteplici apparecchiature elettriche come utensili da officina, forni, celle frigo, impianti elettrici delle serre, fino ai personal computer.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardano:

-	Riparazione apparecchi di illuminazione (plafoniere, lampade, applique, ecc.) sia all'interno che all'esterno con qualsiasi grado di protezione IP, con qualsiasi tipo di lampada (incandescenza, scarica, led, ecc..)

-	Riparazione prese di alimentazione elettrica sia di tipo civile che industriale;

-	Riparazione motori tunnel;

-	Sostituzione di dispositivi di protezione guasti (magnetotermici, differenziali);

-	Sostituzione dispositivi di comando guasti (teleruttori, termiche, bobine);

-	Controllo dell'impianto elettrico del locale pompe del Centro;

-	Controllo delle automazioni presenti nel Centro sia come cancello scorrevole, che ad asta con manutenzione programmata e verifica della funzionalità dei dispositivi di sicurezza;

-	Controllo delle centrali termiche di riscaldamento (parte elettrica) del centro;

-	Ricerca guasti;

-	Installazione nuovi dispositivi su richiesta e concordati con il Responsabile del Centro;

-	Assistenza e allestimento impianti audio e/o elettrici: in occasione delle giornate tecniche orticole e floricole che il Centro andrà ad organizzare nel corso dell’anno la ditta/azienda deve impegnarsi a fornire assistenza nell’allestimento temporaneo di impianti audio e/o elettrici.

Gli interventi di manutenzione possono avvenire in caso di guasto anche in orario notturno e festivo, l'azienda deve garantire reperibilità in caso di chiamata.

presenta la seguente offerta in due lotti distinti:

Dettaglio offerta e descrizione dello sconto applicato

|  | LOTTO 1 CENTRO PO DI TRAMONTANA Rosolina (Ro) CIG: ZC53A6ADAB | LOTTO 2 CENTRO PRADON Porto Tolle (Ro) CIG: ZCD3A6AED8 |
| --- | --- | --- |
| Descrizione del servizio | Importo massimo di riferimento (iva esclusa) | Sconto offerto sul prezzo di listino applicato al pubblico | Importo massimo di riferimento (iva esclusa) | Sconto offerto sul prezzo di listino applicato al pubblico |
| Costo orario di manodopera €____________ * | € 16.000,00 | % ________ | € 6.000,00 | % ________ |
| Sconto percentuale rispetto al prezzo applicato al pubblico sui materiali sostituiti e/o forniti * indicare il costo orario di manodopera a cui dovrà essere applicata la percentuale di sconto indicata a destra. |  |  |  |  |

N.B. Le offerte potranno essere presentate indifferentemente per un singolo lotto o per entrambi.

Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata sulla base della maggior percentuale di sconto applicata. Inoltre l’importo massimo presunto di € 16.000,00 per il Centro Po di Tranontana, ed € 6.000,00 per il Centro Pradon devono intendersi puramente indicativi e non impegnativi per la scrivente Agenzia.

Si precisa inoltre, pena l’esclusione dalla gara, che prima di presentare l’offerta è obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i centri Po di Tramontana e Pradon per prendere effettiva visione della relativa situazione elettrica.

Inoltre si chiede gentilmente di quotare, solo a titolo esemplificativo e NON vincolante ai fini dell’aggiudicazione, i seguenti servizi:

|  | LOTTO 1 CENTRO PO DI TRAMONTANA Rosolina (Ro) CIG: ZC53A6ADAB | LOTTO 2 CENTRO PRADON Porto Tolle (Ro) CIG: ZCD3A6AED8 |
| --- | --- | --- |
| Descrizione del servizio per interventi urgenti e non programmati | Importo intervento (iva esclusa) | Sconto offerto sul prezzo di listino applicato al pubblico | Importo intervento (iva esclusa) | Sconto offerto sul prezzo di listino applicato al pubblico |
| Costo orario di intervento Costo di chiamata | __________ __________ | % ________ % ________ | __________ __________ | % ________ % ________ |

Condizioni dell’affidamento:

Durata: il servizio oggetto del presente appalto inizierà dalla data di sottoscrizione della lettera d’ordine e avrà durata fino al 30.04.2025, salvo eventuali proroghe.

Importo: l’affidamento sarà aggiudicato fino ad un importo massimo di:

- € 16.000,00 I.V.A. esclusa per il Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Rosolina (Ro);

- €  6.000,00 I.V.A. esclusa per il Centro Sperimentale Frutticolo Pradon di Porto Tolle (Ro);

salvo eventuali variazioni comunicate dalla Scrivente Agenzia.

Si precisa che la sconto offerto dall’affidatario si intende fissato in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio e rimarrà quindi invariato per tutta la durata del contratto. Pertanto l’affidatario non può pretendere variazioni di sconti di qualsiasi tipo e per qualsiasi circostanza che si verificasse in sede di esecuzione del contratto.

Poiché i servizi richiesti sono di varia natura, a volte urgenti ed indifferibili e quindi non prevedibili, non è possibile indicare le quantità precise dei singoli servizi/forniture che potranno essere utilizzati e che quindi verranno di volta in volta richiesti al fornitore. Quindi la ditta fornitrice non può opporre alcuna riserva o eccezione di sorta in fase di richiesta della fornitura in merito alle quantità, sempre però nell'ambito dell'importo complessivo di contratto.

L’Agenzia si riserva la facoltà di rivolgersi ad un altro fornitore nel caso in cui gli eventuali materiali necessari non risultassero immediatamente disponibili o comunque entro un intervallo di tempo ritenuto congruo sulla base delle esigenze operative del Centro.

Resta inteso che la Stazione Appaltante, si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la presente indagine di mercato motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze.

Il presente preventivo avrà validità di sessanta giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta stessa.

Data   __________________     	_____________________________________

(timbro ditta e firma chiara e leggibile del titolare/legale rappresentante)

Allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.